Информация об используемом топливе на Красавинской ГТ ТЭЦ.

Красавинская ГТ ТЭЦ в когенерационном цикле вырабатывает электрическую и тепловую энергии. В качестве основного вида топлива используется природный газ.

Сжигание газа производится в газовых турбинах и энергетических паровых котлах. Газ поступает с газораспределительной станции – ГРС Приводино.

Поставщик природного газа – ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»;

Потребление газа за 2012 г.:

-высокого давления – 80 613,565 тыс. нм3;

- низкого давления – 3 685,327 тыс. нм3.

Характеристики природного газа, согласно паспортным данным:

- низшая теплота сгорания газа (средняя за год) – 8009 ккал/нм3;

- плотность газа – 0,6826 кг/н.м3;

- число Воббе высшее – 11799 ккал/нм3;

- молярная доля кислорода – 0,0013 %;

- молярная доля азота – 0,9 %;

- молярная доля углекислого газа – 0,0383 %.

В качестве аварийного топлива для паровых котлов предусмотрен постоянный трёхдневный запас дизельного топлива – 192,7 т. Потребления дизельного топлива за 2012 г. не было.

Поставщик дизельного топлива – ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», Велико - Устюгская нефтебаза.

Характеристики дизельного топлива, согласно паспортным данным:

-топливо дизельное ЕВРО;

- класс 3;

- вид 2;

- плотность – 807 кг/м3;

- температура помутнения (не выше) – минус 35 0С;

- зольность – 0,001 % (по массе);

- температура вспышки, определяемая в закрытом тигле – выше 57 0С;

- кинематическая вязкость – 1,50 мм.кв/с.

Директор филиала в г. Красавино						В. Б. Драчев