Информация об используемом топливе на Красавинской ГТ ТЭЦ.

Красавинская ГТ ТЭЦ предназначена для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В качестве топлива для турбогенераторных установок и паровых котлов ТЭЦ принято:

- для турбогенераторных установок:

- основное топливо – природный газ;

- резервное и аварийное – не предусматривается;

- для паровых котлов:

- основное топливо – природный газ;

- аварийное – дизельное топливо.

Поставщик природного газа – ООО «Газпром межрегионгаз Вологда». Газ поступает с газораспределительной станции – ГРС Приводино.

Потребление газа за 2014 год составило 81 192,479 тыс.нм3, в том числе:

- высокого давления – 75 365,23 тыс. нм3;

- низкого давления    –  5 827,249    тыс. нм3.

Низшая теплота сгорания газа (средняя за 2013 год) – 8045,657 ккал/нм3.

Поставщик дизельного топлива - Вологодский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», Великоустюгская  нефтебаза. Качество дизельного топлива соответствует классу 3, вид II ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) и классу 4 Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

По состоянию на 01.03.2015 запас дизельного топлива составляет 343,707 тонн, в том числе неснижаемый нормативный запас в количестве 237,9 т. Потребления дизельного топлива в качестве аварийного за 2014 год  не было.

Директор филиала                                                                                          В.Б. Драчев